Одеський державний екологічний університет

Херсонський гідрометеорологічний технікум

Циклова комісія електротехнічних дисциплін

# ЗБІРНИК ЗАВДАНЬ

# ДЛЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ

# «ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНИХ ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ»

Херсон – 2018

Міністерство освіти і  науки України

Одеський державний екологічний університет

Херсонський гідрометеорологічний технікум

# Лабораторна робота № 1

ВСТАНОВЛЕННЯ МЕТЕОРОЛОГІЧНОЇ ЩОГЛИ М-82

Херсон – 2017

Лабораторна робота № 1

Тема: Встановлення метеорологічної щогли М-82.

Мета: Ознайомитися з порядком підняття та опускання   метеорологічної  щогли М-82.

Контрольні питання:

- Які прилади встановлюють на метеорологічній щоглі М-82?

- Опишіть будову метеорологічної щогли М-82.

- В якій послідовності опускають  метеорологічну щоглу М-82?

- Яких правил  охорони праці необхідно дотримуватись під час роботи з метеорологічними щоглами?

- Як досягти прямолінійності і вертикальності щогли?

Література

1.  Бронштейн Д.Л., Быстромович А.Н., Макаренко Л.Л. Дистанционные метеорологические устройства, их монтаж и  эксплуатация. Л.: Гидрометеоиздат, 1979.-387 с.

2.  Конспект лекцій з дисципліни «Експлуатація та обслуговування гідрометеорологічних вимірювальних систем».

Прилади та обладнання

- Рукавиці.

- Набір ключів.

Хід виконання роботи

1. Звільнити талрепи з крючка тяги.

2. Зняти кільце з вушка скоби.

3. Притримуючи тросову розтяжку, опустити метеорологічну щоглу до мінімально допустимої висоти.

4. Підійняти щоглу, підтягнувши тросову розтяжку.

5. Впевнившись, що щогла знаходиться у вертикальному положенні, кільце рухомої частини щогли підвести до вушка скоби і замкнути його.

6.Закріпити талреп на гаку тяги.

Звітний матеріал

- Назва та мета роботи.

- Відповіді на контрольні питання.

- Короткий опис роботи по підняттю та опусканню метеорологічної щогли М-82.

Методичну розробку склала                           Т.М.Бондарець

Міністерство освіти і  науки України

Одеський державний екологічний університет

Херсонський гідрометеорологічний технікум

# Лабораторна робота № 2

ПЕРЕВІРКА НЕПОШКОДЖЕНОСТІ КАБЕЛЮ ТА ПРИЄДНАННЯ ШТЕПСЕЛЬНИХ РОЗ’ЄМІВ

Херсон – 2017

Лабораторна робота № 2

Тема: Перевірка  непошкодженості кабелю та приєднання штепсельних роз’ємів.

Мета: Навчитися проводити перевірку кабелю та приєднувати штепсельні роз’єми.

Контрольні питання:

- Які існують способи перевірки кабелю?

- Яким є порядок припаювання провідників кабелю до контактів штепсельного роз’єму?

- Яким чином можливо ізолювати провідники кабелю біля контактів штепсельного роз’єму?

Література

1.  Бронштейн Д.Л., Быстромович А.Н., Макаренко Л.Л. Дистанционные метеорологические устройства, их монтаж и  эксплуатация. Л.: Гидрометеоиздат, 1979.-387 с.

2.  Конспект лекцій з дисципліни «Експлуатація та обслуговування гідрометеорологічних вимірювальних систем».

Прилади та обладнання

- Вимірювальний прилад Ц-4315.

- Пінцет.

- Паяльник.

- Кембрики.

- Кабель для перевірки непошкодженості провідників.

- Штепсельні роз’єми.

Хід виконання роботи

1. Підготувати вимірювальний прилад для перевірки непошкодженості провідників кабелю.

2. Звести штепсельні роз’єми кабелю разом і перевірити провідники кабелю. В разі пошкодження кабелю провести його  ремонт.

3. Підготувати штепсельні роз’єми для проведення підпаювання провідників кабелю (при необхідності пролудити контакти).

4. Вдягти кембрики на кінці провідників..

5. Починати підпаювання провідників кабелю з середини роз’єму.

6. Подзвонюючи кожен провідник, підпаювати його до контакту роз’єму, слідкуючи за якістю пайки .

7. Зібрати обидва роз’єми разом і перевірити кабель (звернути увагу на те, щоб провідники сусідніх контактів кожного штепсельного  роз’єму не перемикались між собою).

8. Надати виконану роботу викладачеві для перевірки.

Звітний матеріал

1. Назва та мета роботи.

- Відповіді на контрольні питання.

- Припаяні провідники до штепсельних   роз’ємів.

Методичну розробку склала                           Т.М.Бондарець

Міністерство освіти і  науки України

Одеський державний екологічний університет

Херсонський гідрометеорологічний технікум

# Лабораторна робота № 3

ПЕРЕВІРКА РЕЛЕ ТА ПЕРЕМИКАЧІВ

Херсон – 2017

Лабораторна робота № 3

Тема: Перевірка  реле та перемикачів.

Мета: Навчитися перевіряти роботу реле та перемикачів.

Контрольні питання:

- Які типи реле використовують у засобах вимірювальної техніки?

- Яка різниця між поляризованим і нейтральним реле?

- Які типи контактів застосовуються в нейтральних реле?

- Які типи реле використовують в гідрометеорологічних вимірювальних системах?

- Як перевірити непошкодженість тумблерів?

- Як перевірити працездатність галетних перемикачів?

Література

1.  Бронштейн Д.Л., Быстромович А.Н., Макаренко Л.Л. Дистанционные метеорологические устройства, их монтаж и  эксплуатация. Л.: Гидрометеоиздат, 1979.-387 с.

2.  Конспект лекцій з дисципліни «Експлуатація та обслуговування гідрометеорологічних вимірювальних систем».

Прилади та обладнання

- Лабораторний стенд для перевірки та регулювання реле.

- Лабораторний стенд для перевірки працездатності перемикачів.

- Вимірювальний прилад Ц-4315.

Хід виконання роботи

1. Ознайомитися з матеріальною частиною лабораторних стендів, підготовлених до роботи.

2. Зібрати схему перевірки реле, встановлених на стенді.

3. З дозволу викладача ввімкнути схему живлення.

4. Збільшуючи напругу, дочекатись замикання контактів реле.

5. Після замикання контактів реле зафіксувати струм і напругу спрацювання реле.

6. Зменшуючи напругу, дочекатися розмикання контактів реле.

7. Зафіксувати струм і напругу розмикання контактних груп реле.

8. Результати спостережень записати в таблицю 3.1.

9. Ознайомитися з перемикачами на лабораторному стенді та їх зображеннями на електричних схемах.

10. Перевірити працездатність перемикачів, встановлених на стенді, за допомогою вимірювального приладу Ц-4315.

Звітний матеріал

1. Назва та мета роботи.

- Відповіді на контрольні питання.

- Заповнена таблиця 3.1.

Таблиця 3.1 Результати перевірки роботи реле

| Тип реле | Струм спрац.ІСП. | Напруга спрац.UСП | Струм відп. ІВІДП. | Напруга відп. UВІДП | Стан контактів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Методичну розробку склала                           Т.М.Бондарець

Одеський державний екологічний університет

Херсонський гідрометеорологічний технікум

# Лабораторна робота № 4

ПЕРЕВІРКА ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ТА ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ

Херсон – 2017

Лабораторна робота № 4

Тема: Перевірка  працездатності та технічного стану електродвигунів.

Мета: Навчитися перевіряти  працездатність електродвигунів.

Контрольні питання:

- Як оцінюють працездатність різних типів електродвигунів?

- Як виконується реверсування двигунів?

- Яка різниця між двигунами постійного та змінного струму?

Література

1.  Бронштейн Д.Л., Быстромович А.Н., Макаренко Л.Л. Дистанционные метеорологические устройства, их монтаж и  эксплуатация. Л.: Гидрометеоиздат, 1979.-387 с.

2.  Конспект лекцій з дисципліни «Експлуатація та обслуговування гідрометеорологічних вимірювальних систем».

Прилади та обладнання

1. Лабораторний стенд для перевірки непошкодженості якоря електродвигуна .

2.  Лабораторний стенд з двигуном постійного струму.

3.  Вимірювальний прилад Ц-4315.

4. Мегомметр.

5. Набір монтажних провідників.

Хід виконання роботи

1. Перевірити непошкодженість щітково-колекторного вузла двигуна постійного струму та оцінити його стан.

2. Відімкнути обмотку збудження і подати напругу 2В від випрямляча на якір електродвигуна.

3. Виміряти напругу між кожними сусідніми пластинами якоря, результати записати в таблицю 4.1.

4. Ввімкнути електродвигун МПР-4 (U = 24 В).

5. Виміряти струм, що споживає даний двигун, результати записати в таблицю 4.2.

6. Подати живлення 220 вольт до обмоток двигуна РДВ-2 та виміряти споживає мий струм. Результати записати в таблицю 4.3.

7. За допомогою мегомметра виміряти опір ізоляції електродвигуна РДВ-3. Результати записати в таблицю 4.3

Звітний матеріал

1. Назва та мета роботи.

- Відповіді на контрольні питання.

- Заповнені таблиці 4.1.-4.3.

Таблиця 4.1 Результати перевірки двигуна постійного струму

| № пластини | 1-2 | 2-3 | 3-4 | … | … | … | … | … | 25-26 | 26-27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U живлення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблиця 4.2 Результати перевірки двигуна МПР-4

| Опір ізоляції | Споживаємий струм | Потужність | Реверс |
| --- | --- | --- | --- |

Таблиця 4.3 Результати перевірки електродвигуна РДВ-2

| Опір ізоляції | Опір обмоток | Споживаємий струм | Потужність | Реверс |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Методичну розробку склала                           Т.М.Бондарець

Одеський державний екологічний університет

Херсонський гідрометеорологічний технікум

# Лабораторна робота № 5

ПЕРЕВІРКА ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДЖЕРЕЛ ЖИВЛЕННЯ

Херсон – 2017

Лабораторна робота № 5

Тема: Перевірка  працездатності та технічне обслуговування джерел живлення.

Мета: Навчитися проводити технічне обслуговування і перевірку працездатності акумуляторних батарей та сухих елементів.

Контрольні питання:

1. Яке призначення мають акумулятори та сухі джерела живлення?

2. Які  луги використовують для лужних акумуляторів ?

3. Які існують типи зарядки акумуляторів?

4. Яких правил з охорони праці необхідно дотримуватись під час зарядки акумуляторів?

Література

1.  Бронштейн Д.Л., Быстромович А.Н., Макаренко Л.Л. Дистанционные метеорологические устройства, их монтаж и  эксплуатация. Л.: Гидрометеоиздат, 1979.-387 с.

2.  Конспект лекцій з дисципліни «Експлуатація та обслуговування гідрометеорологічних вимірювальних систем».

Прилади та обладнання

1. Випрямляч .

2. Батарея акумуляторів.

3. Ареометр.

4. Електроліт.

5. Скляна трубка.

6. Вимірювальний прилад Ц-4315.

7. Ганчірка, змащення.

5. Реостат.

Хід виконання роботи

1. Перевірити працездатність акумуляторної батареї за допомогою універсального вимірювального  приладу, вимірюючи спільну напругу всього акумулятора та кожної батареї окремо. Результати записати в табл. 5.1

2. Приєднати до батареї навантаження (реостат) і провести вимірювання аналогічно п.1. Результати записати в табл. 5.1.

3. За допомогою скляної трубки перевірити рівень електроліту в кожній банці батареї.

4. Користуючись ареометром, визначити щільність електроліту.

5. Провести технічне обслуговування акумуляторів після заливання.

6. Підготувати випрямляч і акумулятор до зарядки в нормальному, прискореному та підсиленому режимах.

Звітний матеріал

1. Назва та мета роботи.

- Відповіді на контрольні питання.

- Заповнена таблиця 5.1.

Таблиця 4.1 Результати перевірки напруги акумулятора

| Акумуляторна батарея | Спільна напруга,В |
| --- | --- |
| Напруга на баночках без навантаження |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Напруга на баночках з навантаженням | Спільна напруга,В |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |

Методичну розробку склала                           Т.М.Бондарець

Одеський державний екологічний університет

Херсонський гідрометеорологічний технікум

# Лабораторна робота № 6

ВИЗНАЧЕННЯ ПОШКОДЖЕНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ

ОСЦИЛОГРАФА ТА ГЕНЕРАТОРА

Херсон – 2017

Лабораторна робота № 6

Тема: Визначення пошкоджень за допомогою генератора та осцилографа.

Мета: Навчитися визначати пошкодження за допомогою генератора та осцилографа.

Контрольні питання:

1. Яке призначення пентодів?

2. Як перевірити працездатність підсилювачів за допомогою генератора та осцилографа?

3. Який каскад підсилювача є працездатним?

4. Які фактори впливають на пошкодження резисторного підсилювача каскаду?

Література

1.  Бронштейн Д.Л., Быстромович А.Н., Макаренко Л.Л. Дистанционные метеорологические устройства, их монтаж и  эксплуатация. Л.: Гидрометеоиздат, 1979.-387 с.

2.  Конспект лекцій з дисципліни «Експлуатація та обслуговування гідрометеорологічних вимірювальних систем».

Прилади та обладнання

1. Розгорнута електрична схема фотопідсилювача ІВО -1М.

2. Генератор напруги.

3. Осцилограф.

Хід виконання роботи

1. Вивчити електричну схему фотопідсилювача ІВО -1М.

2. Підготувати до роботи генератор та осцилограф.

3. На вхід першого каскаду фотопідсилювача подати напругу з генератора частотою 500 Гц. Цю напругу проконтролювати за допомогою осцилографа.

4.Через 1-2 хвилини приєднати вхід осцилографа до анодного ланцюга (виходу) першого каскаду підсилювача. Переконатися, що форма вхідної напруги не спотворена, а амплітуда змінної складової зросла в декілька разів.

5. Замалювати форму вхідного та вихідного сигналів першого каскаду.

6. Перевірити форму вхідної напруги на сітці другого каскаду підсилювача та переконатися у працездатності цього каскаду.

7. Перевірити форму напруги на сітці третього каскаду та на виході катодного повторювача.

8. Зробити висновок про працездатність трьох каскадів підсилювача.

9. Виключити апаратуру.

Звітний матеріал

1. Назва та мета роботи.

- Відповіді на контрольні питання.

- Форми вхідних та вихідних сигналів для всіх каскадів підсилювача.

Методичну розробку склала                           Т.М.Бондарець

Одеський державний екологічний університет

Херсонський гідрометеорологічний технікум

# Лабораторна робота № 7

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕЛЕКТРОТЕРМОМЕТРА АМ-29

Херсон – 2017

Лабораторна робота № 7

Тема: Технічне обслуговування електротермометра АМ-29.

Мета: Навчитися перевіряти працездатність електротермометра АМ-29.

Контрольні питання:

1. Будова термометра опору.

2. В чому полягає принцип дії електротермометра АМ-29?

3. Які несправності може мати датчик АМ-29?

4. В чому полягає технічне обслуговування електротермометра АМ-29 ?

Література

1.  Бронштейн Д.Л., Быстромович А.Н., Макаренко Л.Л. Дистанционные метеорологические устройства, их монтаж и  эксплуатация. Л.: Гидрометеоиздат, 1979.-387 с.

2.  Конспект лекцій з дисципліни «Експлуатація та обслуговування гідрометеорологічних вимірювальних систем».

Прилади та обладнання

1. Електротермометр АМ-29.

2. Магазин опорів.

3. Вимірювальний прилад Ц-4315.

Хід виконання роботи

1. Визначити  температуру за допомогою електротермометра АМ-29. Результати записати в таблицю 7.1.

2. Відімкнути від вимірювального пульту АМ-29 кабель з датчиками.

3.Приєднати .магазин опорів до вимірювального пульту (замість кабелю з датчиками).

4.Розрахувати опір для температури від -40 до +60 градусів через кожні 10 градусів. Результати розрахунків записати в таблицю 7.2.

5. Набираючи за допомогою магазину опорів розрахований опір, визначити температуру за допомогою АМ-29. Результати записати в таблицю 7.2.

6. За результатами таблиці 7.2 зробити висновок про працездатність АМ-29.

Звітний матеріал

1. Назва та мета роботи.

- Відповіді на контрольні питання.

- Заповнені таблиці 7.1-7.2.

- Висновок про працездатність приладу.

Таблиця 7.1 Результати спостережень за температурою за допомогою АМ-29

| № термометра | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| глибини |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виміряна температура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблиця 7.2 Перевірка працездатності  АМ-29

| Температура | -40 | -30 | -20 | -10 | 0 | +10 | +20 | +30 | +40 | +50 | +60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розрахований опір |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виміряна температура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Різниця показань |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Методичну розробку склала                           Т.М.Бондарець

Одеський державний екологічний університет

Херсонський гідрометеорологічний технікум

# Лабораторна робота № 8

ПЕРЕВІРКА ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ДАТЧИКА М-127 ТА ВИМІРЮВАЛЬНОГО ПУЛЬТУ МВ 1-2

Херсон – 2017

Лабораторна робота № 8

Тема: Перевірка працездатності датчика М-127 та вимірювального пульту    МВ 1-2.

Мета: Напрацювання навичок у перевірці працездатності датчика М-127 та пульту МВ 1-2.

Контрольні питання:

1. Які параметри вітру вимірює датчик М-127?.

2. Як перевірити працездатність імпульсаторів датчика?

3. Яка напруга необхідна для живлення М-127?

4. Назвіть технічні характеристики пульту МВ 1-2.

5. Яким чином перевірити працездатність каналів миттєвої, середньої та максимальної швидкості вітру?

Література

1.  Бронштейн Д.Л., Быстромович А.Н., Макаренко Л.Л. Дистанционные метеорологические устройства, их монтаж и  эксплуатация. Л.: Гидрометеоиздат, 1979.-387 с.

2.  Конспект лекцій з дисципліни «Експлуатація та обслуговування гідрометеорологічних вимірювальних систем».

Прилади та обладнання

1. Датчик М-127.

2. Пульт МВ 1-2.

3. Вимірювальний прилад Ц-4315.

4. Монтажний інструмент.

Хід виконання роботи

1. Перевірити наявність тертя на осях гвинта і флюгарки.

2. Перевірити працездатність імпульсаторів. Для цього  до 5 і 6 контактів кабелю приєднати -12 В, до контакту 2 приєднати +12 В.

3.Приєднати  вольтметр до контактів 1 і 2 та повільно обертаючи гвинт датчика, відмітити відхилення стрілки вольтметра до 8-10 В в одному з фіксованих положень. Результат записати в табл.8.1.

4. Перевірити роботу інших імпульсаторів, приєднуючи контакт вольтметра до 3-го, а  потім до 4-го контактів (замість 1-го) ремонтного кабелю. Результати  записати в таблицю 8.1.

5. Приєднати пульт до мережі 220 В.

6. Ввімкнути тумблер в положення «робота» та визначити вітрові характеристики. Результати записати в таблицю 8.2.

7. Перемкнути тумблер в положення «контроль» та виміряти показники швидкості вітру. Результати записати в таблицю 8.2.

8. Порівняти контрольні показники каналів швидкості вітру (Vмит.=17,9-18,1;  Vмакс=17,9-18,1;   Vсер=71,8). Зробити висновок про працездатність каналів.

Звітний матеріал

1. Назва та мета роботи.

- Відповіді на контрольні питання.

- Заповнені таблиці 8.1-8.2.

- Висновок про працездатність приладу.

Таблиця 8.1. Перевірка роботи імпульсаторів

| опорний | основний | зміщений |
| --- | --- | --- |
| U= | U= | U= |

Таблиця 8.2 Перевірка роботи МВ 1-2.

| КОНТРОЛЬ | РОБОТА |
| --- | --- |
| Vмит. | Vмакс | Vсер | напрям | Vмит. | Vмакс | Vсер |

Методичну розробку склала                           Т.М.Бондарець

Одеський державний екологічний університет

Херсонський гідрометеорологічний технікум

# Лабораторна робота № 9

ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ ФОТОМЕТРА ІМПУЛЬСНОГО ФІ-1

Херсон – 2018

Лабораторна робота № 9

Тема:  Дослідження роботи фотометра імпульсного ФІ-1.

Мета:  Ознайомитися з будовою ФІ-1 та його структурною схемою.

Контрольні питання:

1. Які блоки входять до складу ФІ-1?

2. Які пристрої реєструють метеорологічну дальність видимості у ФІ-1?

3. За яких умов здійснюється перехід роботи від відбивача дальнього на відбивач ближній ?

4. Як з фізичної точки зору визначається метеорологічна дальність видимості за допомогою ФІ -1?

5. За допомогою якого пристрою перевіряють правильність показань ФІ -1 ?

Література

1.  Бронштейн Д.Л., Быстромович А.Н., Макаренко Л.Л. Дистанционные метеорологические устройства, их монтаж и  эксплуатация. Л.: Гидрометеоиздат, 1979.-387 с.

2. Конспект  лекцій з дисципліни «Експлуатація та обслуговування гідрометеорологічних вимірювальних систем».

3. І.О. Вожеренко  Т.М.Бондарець Гідрометеорологічні вимірювальні системи, їх монтаж та експлуатація. Навчальний посібник.Харків, 2017.-235с.

Прилади та обладнання

1. Фотометричний блок.

2. Перетворювач функціональний.

3. Відбивачі дальній і ближній.

4. Оптичний замикач.

5. Набір скла.

6. Вимірювальний прилад Ц-4315.

7. Кабель.

Хід виконання роботи

1. Ознайомитися з основними блоками ФІ-1.

2. Замалювати структурну схему ФІ-1.

3.Ознайомитися з перетворювачем функціональним ПФ.

4. Визначити вхідну напругу на гніздах блоку фотометричного БФ:

ХS 1 – ХS 2    БЖ 195 ± 10 В – анодна напруга,

ХS 1 – ХS 4   БВ 120 ± 20 В – опорна напруга,

ХS 1 – ХS 2    БВ  45 ± 15 В – про прозорості атмосфери 100%.

5. Визначити вхідну напругу на гніздах перетворювача функціонального ПФ:

ХS 4 – ХS 1     42 ± 3 В ,

ХS 4 – ХS 2     50 ± 5 В ,

ХS 4 – ХS 3     50 ± 5 В .

6. Приєднати до фотометричного блоку оптичний замикач.

7. Перевірити правильність наведення фотометричного блоку на відбивачі дальній та ближній.

Звітний матеріал

1. Назва та мета роботи.

2. Відповіді на контрольні питання.

3. Структурна схема ФІ-1.

Методичну розробку склала                           Т.М.Бондарець

Одеський державний екологічний університет

Херсонський гідрометеорологічний технікум

# Лабораторна робота № 10

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЕРЕДАВАЧА ТА ПРИЙМАЧА

ВВХ (ИВО) -1М

Херсон – 2018

Лабораторна робота № 10

Тема:  Технічне обслуговування передавача та приймача ВВХ.

Мета:  Навчитися проводити технічне обслуговування передавача та приймача ВВХ (ИВО – 1М).

Контрольні питання:

1.  В чому полягає принцип роботи ИВО-1М ?

2.  Яких правил безпеки необхідно дотримуватися під час роботи з ИВО-1М? 3.  Як провести фокусування вимірювача висоти хмар?

4. Як провести юстирування вимірювача висоти хмар?

5.  Назвіть порядок визначення висоти нижньої межі хмар інструментально.

6. До  яких   меж  визначають    висоту   нижньої   межі  хмар за допомогою   автоматичних приладів?

Література

1.  Бронштейн Д.Л., Быстромович А.Н., Макаренко Л.Л. Дистанционные метеорологические устройства, их монтаж и  эксплуатация. Л.: Гидрометеоиздат, 1979.-387 с.

2. Конспект  лекцій з дисципліни «Експлуатація та обслуговування гідрометеорологічних вимірювальних систем».

3. І.О. Вожеренко,  Т.М.Бондарець Гідрометеорологічні вимірювальні системи, їх монтаж та експлуатація. Навчальний посібник.Харків, 2017.-235с.

Прилади та обладнання

1. Передавач ИВО-1М .

2. Приймач ИВО-1М.

3. Спеціальний інструмент для ИВО-1М .

Хід виконання роботи

1. Відкрити кришку передавача та приймача, зняти захисне скло.

2. За допомогою шаблону (макету імпульсної лампи ИСШ-100) перевірити правильність встановлення імпульсної лампи в передавачі. При необхідності відрегулювати положення лампи за допомогою регулюючих гвинтів та шаблону.

3. Перевірити положення фото підсилювача і при необхідності відрегулювати його за допомогою регулюючих гвинтів та шаблону.

4. Сталеву кульку обережно покласти на дзеркало передавача і дочекатися моменту, коли вона займе положення у центрі сферичного дзеркала. Якщо кулька не знаходиться на мітці дзеркала, то шляхом переміщення вантажів, що знаходяться на зовнішній стороні кожного ліхтаря, досягти стану, коли кулька буде знаходитися у центрі сферичного дзеркала.

5. Аналогічну операцію провести для приймача.

6. Закріпити захисне скло передавача і приймача та закрити кришки.

7. Тумблер відкривання та закривання кришок перевести в положення «авт.».

Звітний матеріал

1. Назва та мета роботи.

2. Відповіді на контрольні питання.

3. Короткі висновки про працездатність передавача та приймача.

Методичну розробку склала                           Т.М.Бондарець

Одеський державний екологічний університет

Херсонський гідрометеорологічний технікум

# Лабораторна робота № 11

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ПЕРЕВІРКА ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

ВВХ (ИВО) -1М З ПРИСТАВКОЮ  ДВ-1

Херсон – 2018

Лабораторна робота № 11

Тема:  Технічне обслуговування  та  перевірка працездатності ИВО-1М  (ВВХ) з приставкою ДВ-1.

Мета:  Навчитися проводити технічне обслуговування та перевірку працездатності приставки ДВ-1.

Контрольні питання:

1.  Назвіть технічні дані приставки ДВ-1.

2.  В чому полягає принцип роботи ДВ-1?

3.  Яке призначення мають коректор та калібратор?

4. З яких вузлів складається приставка ДВ-1?

Література

1.  Бронштейн Д.Л., Быстромович А.Н., Макаренко Л.Л. Дистанционные метеорологические устройства, их монтаж и  эксплуатация. Л.: Гидрометеоиздат, 1979.-387 с.

2. Конспект  лекцій з дисципліни «Експлуатація та обслуговування гідрометеорологічних вимірювальних систем».

3. І.О. Вожеренко,  Т.М.Бондарець Гідрометеорологічні вимірювальні системи, їх монтаж та експлуатація. Навчальний посібник.Харків, 2017.-235с.

Прилади та обладнання

1.  ИВО-1М .

2. ДВ-1 в комплекті.

3. Спеціальний  монтажний інструмент .

Хід виконання роботи

1. Перевірити з’єднання пристрою ДВ-1  з ИВО-М.

2. Приєднати до пристрою калібратор.

3. Перевірити калібрування ИВО-1М, результати записати в табл.11.1.

4. Порівняти показання ИВО-1 та ДВ-1.

5. Відімкнути калібратор від ДВ-1.

6. Провести вимірювання висоти нижньої межі хмар за допомогою ДВ-1.

Звітний матеріал

1. Назва та мета роботи.

2. Відповіді на контрольні питання.

3. Заповнена таблиця 11.1.

Таблиця 11.1 Результати перевірки калібрування ИВО-1М

| Положення калібратора | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Висота по калібратору | 217 | 424 | 906 |
| Висота по ИВО-1М |  |  |  |

Методичну розробку склала                           Т.М.Бондарець

Одеський державний екологічний університет

Херсонський гідрометеорологічний технікум

# Лабораторна робота № 12

ПЕРЕВІРКА ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ДАТЧИКА АТМОСФЕРНОГО ТИСКУ КРАМС

Херсон – 2018

Лабораторна робота № 12

Тема:  Технічне обслуговування  та  перевірка працездатності датчика атмосферного тиску КРАМС.

Мета:  Навчитися  перевіряти  працездатність датчика атмосферного тиску КРАМС.

Контрольні питання:

1.  Назвіть технічні технічні характеристики датчика атмосферного тиску КРАМС.

2.  В чому полягає принцип роботи датчика атмосферного тиску КРАМС?

3. Як перевірити працездатність датчика по варіаціям?

4. Як визначають похибку датчика та як її потім вводять?

5. Як регулюють датчик?

Література

1.  Бронштейн Д.Л., Быстромович А.Н., Макаренко Л.Л. Дистанционные метеорологические устройства, их монтаж и  эксплуатация. Л.: Гидрометеоиздат, 1979.-387 с.

2. Конспект  лекцій з дисципліни «Експлуатація та обслуговування гідрометеорологічних вимірювальних систем».

3. І.О. Вожеренко,  Т.М.Бондарець Гідрометеорологічні вимірювальні системи, їх монтаж та експлуатація. Навчальний посібник.Харків, 2017.-235с.

Прилади та обладнання

1.  Датчик атмосферного тиску КРАМС.

2. Станційний ртутний барометр.

3. Джерела живлення 27В і 36В.

4. Комбінований прилад Ц4315.

Хід виконання роботи

1. Провести зовнішній огляд датчика тиску, звернувши увагу на правильне встановлення датчика по рівню, чітке зображення чисел лічильника, рівень мастила в демфері.

2. Приєднати до датчика джерела живлення 27В і 36В.

3. Перевірити датчик по варіаціям: провести 10 вимірювань атмосферного тиску, щоразу натискаючи на важіль. Із 10 значень знайти середнє значення та різницю між кожним із 10 значень та середнім значенням.

4. У разі необхідності (високій чутливості приладу) здійснити регулювання приладу резистором.

5. Порівняти показання приладу та станційного барометра. Визначити поправку.

6. За допомогою лімба ввести поправку в показання приладу.

Звітний матеріал

1. Назва та мета роботи.

2. Відповіді на контрольні питання.

3. Результати вимірювання атмосферного тиску по варіаціям.

4. Значення атмосферного тиску за станційним барометром.

5. Розрахована поправка для датчика атмосферного тиску КРАМС.

Методичну розробку склала                           Т.М.Бондарець

Одеський державний екологічний університет

Херсонський гідрометеорологічний технікум

# Лабораторна робота № 13

ПЕРЕВІРКА ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ПЕРЕТВОВЮВАЧА АТМОСФЕРНОГО ТИСКУ АГМС-НН

Херсон – 2018

Лабораторна робота № 13

Тема:  Технічне обслуговування  та  перевірка працездатності перетворювача атмосферного тиску АГМС-НН.

Мета:  Навчитися  перевіряти  працездатність датчика атмосферного тиску АГМС-НН (М-122).

Контрольні питання:

1.  Назвіть технічні технічні характеристики датчика атмосферного тиску

М-122.

2.  В чому полягає принцип дії ПАТ АГМС-НН?

3. Як перевірити працездатність датчика?

4. Як регулюють датчик?

Література

1.  Бронштейн Д.Л., Быстромович А.Н., Макаренко Л.Л. Дистанционные метеорологические устройства, их монтаж и  эксплуатация. Л.: Гидрометеоиздат, 1979.-387 с.

2. Конспект  лекцій з дисципліни «Експлуатація та обслуговування гідрометеорологічних вимірювальних систем».

3. І.О. Вожеренко,  Т.М.Бондарець Гідрометеорологічні вимірювальні системи, їх монтаж та експлуатація. Навчальний посібник.Харків, 2017.-235с.

Прилади та обладнання

1.  Датчик атмосферного тиску М-122.

2. Станційний ртутний барометр.

3. Джерела живлення 27В і 12В.

4. Комбінований прилад Ц4315.

5. Лабораторний стенд.

Хід виконання роботи

1. Провести зовнішній огляд датчика, звернувши увагу на якісне фарбування корпусу датчика, на непошкодженість барокоробок, на стан провідників та елементів електричної схеми датчика.

2. Встановити показання лічильника на «0» на лабораторному стенді.

3. Ввімкнути по черзі джерела живлення та перевірити працездатність датчика. При цьому мікрометричний гвинт повинен піднятися до важеля, притиснутися до нього, а потім почати обертатися у зворотному напрямі. Імпульси з виходу датчика повинні надходити на лічильник при прямому ході мікрометричного гвинта.

4. Скинути показання лічильника та ввімкнути датчик знову.

5. Розрахувати значення атмосферного тиску за формулою:

Р=1049,7 -             ,

де  N – кількість імпульсів лічильника,

- температурна поправка  .

6. Порівняти показання датчика з показаннями станційного барометра. Зробити висновок про працездатність приладу.

Звітний матеріал

1. Назва та мета роботи.

2. Відповіді на контрольні питання.

3. Результати вимірювання атмосферного тиску за допомогою М-122.

4. Значення атмосферного тиску за станційним барометром.

5. Висновок про працездатність приладу.

Методичну розробку склала                           Т.М.Бондарець

Одеський державний екологічний університет

Херсонський гідрометеорологічний технікум

Циклова комісія електротехнічних дисциплін

# ЗБІРНИК ЗАВДАНЬ

# ДЛЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ

# «ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНИХ ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ»

Херсон – 2018

# Text boxes

РОЗГЛЯНУТО

на засіданні циклової комісії

електротехнічних дисциплін

Протокол №___

від «__» _____________ 2017 р.
Голова ЦК _________________

Н.В.Джібладзе

РОЗГЛЯНУТО

на засіданні циклової комісії

електротехнічних дисциплін

Протокол №___

від «__» _____________ 2017 р.
Голова ЦК _________________

Н.В.Джібладзе

РОЗГЛЯНУТО

на засіданні циклової комісії

електротехнічних дисциплін

Протокол №___

від «__» _____________ 2017 р.
Голова ЦК _________________

Н.В.Джібладзе

РОЗГЛЯНУТО

на засіданні циклової комісії

електротехнічних дисциплін

Протокол №___

від «__» _____________ 2017 р.
Голова ЦК _________________

Н.В.Джібладзе

РОЗГЛЯНУТО

на засіданні циклової комісії

електротехнічних дисциплін

Протокол №___

від «__» _____________ 2017 р.
Голова ЦК _________________

Н.В.Джібладзе

РОЗГЛЯНУТО

на засіданні циклової комісії

електротехнічних дисциплін

Протокол №___

від «__» _____________ 2017 р.
Голова ЦК _________________

Н.В.Джібладзе

РОЗГЛЯНУТО

на засіданні циклової комісії

електротехнічних дисциплін

Протокол №___

від «__» _____________ 2017 р.
Голова ЦК _________________

Н.В.Джібладзе

РОЗГЛЯНУТО

на засіданні циклової комісії

електротехнічних дисциплін

Протокол №___

від «__» _____________ 2017 р.
Голова ЦК _________________

Н.В.Джібладзе

РОЗГЛЯНУТО

на засіданні циклової комісії

електротехнічних дисциплін

Протокол №___

від «__» _____________ 2018 р.
Голова ЦК _________________

Н.В.Джібладзе

РОЗГЛЯНУТО

на засіданні циклової комісії

електротехнічних дисциплін

Протокол №___

від «__» _____________ 2018 р.
Голова ЦК _________________

Н.В.Джібладзе

РОЗГЛЯНУТО

на засіданні циклової комісії

електротехнічних дисциплін

Протокол №___

від «__» _____________ 2018 р.
Голова ЦК _________________

Н.В.Джібладзе

РОЗГЛЯНУТО

на засіданні циклової комісії

електротехнічних дисциплін

Протокол №___

від «__» _____________ 2018 р.
Голова ЦК _________________

Н.В.Джібладзе

РОЗГЛЯНУТО

на засіданні циклової комісії

електротехнічних дисциплін

Протокол №___

від «__» _____________ 2018 р.
Голова ЦК _________________

Н.В.Джібладзе

РОЗГЛЯНУТО

на засіданні циклової комісії

електротехнічних дисциплін

Протокол №___

від «__» _____________ 2018 р.
Голова ЦК _________________

Н.В.Джібладзе

РОЗГЛЯНУТО

на засіданні циклової комісії

електротехнічних дисциплін

Протокол №___

від «__» _____________ 2018 р.
Голова ЦК _________________

Н.В.Джібладзе