КЕРІВНИЙ ДОКУМЕНТ

ПРОВЕДЕННЯ ПАРАЛЕЛЬНих МЕТЕОРОЛОГІЧНих СПОСТЕРЕЖЕНь Методичні вказівки

Чинний від_________________

1 сфера застосування

1.1 Ці Методичні вказівки  встановлюють основні принципи організації  паралельних спостережень на метеорологічних станціях Державної системи гідрометеорологічних спостережень.

1.2 Вимоги цих Методичних вказівок є обов’язковими для всіх організацій, установ та підприємств  державної гідрометеорологічної служби України під час підготовки до перенесення станцій та в інших випадках, зокрема, під час випробування нових приладів та вимірювальних систем.

2 Терміни та визначення понять

2.1 метеорологічна станція

Пункт метеорологічних спостережень (станція, пост, сектор, відділ тощо), підпорядкований ЦГО (ГМЦ ЧАМ, РЦГМ, ЦГМ), який провадить метеорологічні спостереження за встановленою програмою, виконує первинне оброблення результатів спостережень та передає інформацію відповідно до затверджених планів

2.2 методичний центр

Організація гідрометслужби, відповідальна за методичне керівництво певним видом гідрометеорологічних спостережень. Головною методичною організацією з метеорологічних спостережень є Центральна геофізична обсерваторія (ЦГО)

2.3 репрезентативна станція

Метеорологічна станція, на якій немає різко виражених і специфічних впливів рельєфу чи підстильної поверхні порівняно з фоном. Спостереження такої станції характерні для даного кліматичного регіону

Видання офіційне

2.4 штатні прилади

Прилади, які входять до переліку дозволених до використання засобів вимірювальної техніки та вимірювальних систем, або які використовують на станції відповідно до окремого дозволу Науково-технічної ради УкрГМЦ за поданням ЦГО та рішенням відповідної Секції методичної комісії

2.5 затвердження типу засобу вимірювальної техніки

Рішення призначеного органу з оцінки відповідності, прийняте на основі звіту про оцінку типу, засобу вимірювальної техніки про те, що тип засобу вимірювальної техніки відповідає встановленим вимогам і може використовуватися у сфері законодавчо регульованої метрології у спосіб, за якого він, як очікується, забезпечить надійні результати вимірювань протягом визначеного періоду часу.

3  Загальні положення

3.1 Основною вимогою у випадку перенесення метеорологічної станції є одержання на новому місці розташування якісної, достовірної та репрезентативної для навколишньої місцевості за основними метеорологічними характеристиками інформації.

У зв’язку з тим, що на новому місці багаторічні дані відсутні, треба оцінити репрезентативність метеорологічних характеристик на новій станції відповідно до «Методических указаний УГКС по оценке репрезентативности реперных станций и их дублеров», [10].

3.2 Причини необхідності перенесення метеорологічної станції можуть бути такі:

- на попередньому місці станція не репрезентативна для навколишньої місцевості, а однорідність рядів основних метеорологічних величин на ній порушена;

- на попередньому місці через зміни в умовах функціонування станції немає можливості продовжувати спостереження;

- землі, на яких розташована станція, вилучаються, закінчився термін їхньої оренди тощо.

3.3 Внаслідок перенесення станції може порушитися однорідність рядів спостережень, тобто результати спостережень на новому місці не будуть продовжувати попередній ряд спостережень. Щоб визначити, чи буде порушено однорідність даних після перенесення станції, і чи можна використовувати діючі норми для нового місця розташування станції, потрібно провести паралельні спостереження.

4 Порядок проведення паралельних спостережень  під час   перенесення метеорологічної станції

4.1 Якщо до перенесення станція була не репрезентативна, а однорідність рядів основних метеорологічних величин порушена, то паралельні спостереження не провадять.

Паралельні спостереження також не провадять, якщо фізико-географічні особливості розташування станції (форма рельєфу, характер рослинності, джерела вологи тощо) на старому і новому місці не відрізняються, тобто очевидно, що однорідність рядів не буде порушена.

4.2 Паралельні спостереження за основними метеорологічними характеристиками (температурою та вологістю повітря,  швидкістю вітру) провадять чотири рази на добу в основні строки спостережень: 00, 06, 12, 18 год за МСЧ.

Якщо немає можливості організувати паралельні спостереження в нічний строк 00 год, середні добові значення розраховують з трьох строків спостережень, але додатково використовують дані самописів  за нічну частину доби. Значення абсолютного мінімуму і абсолютного максимуму температури вибирають за даними максимального і мінімального термометрів за відповідну добу. Середні добові значення швидкості вітру розраховують за даними спостережень за три строки.

Якщо на станціях є автоматизовані датчики, то їхні дані беруть для всіх строків спостережень.

4.3 Паралельні спостереження потрібно провадити однотипними приладами. Для проведення паралельних спостережень протягом року потрібно мати додатковий штат працівників та подвійний комплект приладів. Крім того, протягом року використовують дві ділянки, на яких розташовані метеомайданчики.

4.4 Якщо немає можливості провести паралельні спостереження протягом року, порівнюють дані спостережень на попередньому і новому місці за період не менший ніж однин місяць.

Якщо і така можливість відсутня, паралельні спостереження не провадять, а оцінку однорідності даних на попередньому і новому місці розташування станції роблять після отримання достатньої кількості даних на новому місці (за період не менший ніж 10 років).

4.5 Результати паралельних спостережень записують у таблиці згідно з додатком А, розраховують середні добові значення метеорологічних величин та середні значення за місяць. Знаходять різниці показів за приладами на попередньому і новому місці 
(додаток Б).

4.6 Щоб проаналізувати середні значення метеорологічних величин на попередньому і новому місці, одержані різниці порівнюють з допустимими значеннями згідно з додатком В.

4.7 Якщо виявиться, що різниці перевищують допустимі значення, це свідчить про те, що однорідність ряду спостережень порушена, і для нового місця розташування станції не можна використовувати норми, розраховані для попереднього її місця знаходження. У подальшому необхідно отримати нові норми для нового місця розташування станції.

4.8 Якщо різниці значень метеорологічних величин на попередньому і новому метеомайданчику не перевищують допустимі значення, вважають, що спостереження на новому місці продовжують ряд спостережень, створений на попередньому місці, і в зв’язку з перенесенням станції не потрібно перевіряти однорідність рядів спостережень та перераховувати норми.

4.9 Якщо перевищення допустимих значень є, але носять випадковий характер, тобто відмічалися тільки в окремі місяці, ряд спостережень також можна вважати однорідним.

Якщо допустимі значення перевищені протягом кількох місяців підряд, тобто протягом певного сезону, вважають, що однорідність ряду спостережень порушена.

Варто зазначити, що іноді різниця середньої місячної температури повітря за добу не перевищує допустимі значення, але добова амплітуда, абсолютний мінімум і максимум на цих майданчиках значно відрізняються. У таких випадках ряд спостережень також вважають неоднорідним.

5 Порядок проведення паралельних спостережень під час випробОВуванНЯ нових приладів та

вимірювальних систем

5.1 Паралельні спостереження під час виробничих випробовувань провадять за штатними приладами станції та приладами, затвердженими спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері метрології або які мають відповідний документ, виданий цим органом, щодо типу приладу, його функціонального призначення та технічних характеристик.

5.2 Паралельні спостереження під час виробничих випробовувань за новими та штатними приладами провадять впродовж періоду від одного календарного місяця до року.

5.3 Випробовування провадять за програмою, підготовленою відповідним методичним центром.

5.4 Під час проведення паралельних спостережень персонал станції набуває всіх необхідних навиків для роботи з новими приладами.

До роботи з новими приладами допускають працівників, які пройшли навчання правилам роботи з ними, вивчили документацію щодо їхньої експлуатації та пройшли інструктаж з охорони праці.

5.5 У період проведення паралельних спостережень програму спостережень метеорологічної станції виконують в повному обсязі згідно з “Настановою гідрометеорологічним станціям і постам”, вип. 3.ч.1, [2]. Протягом цього періоду покази штатних приладів залишаються основними і їх покази використовують для режимних узагальнень і оперативного обслуговування.

5.6 За результатами порівняльних спостережень щоденно заповнюють таблицю, наведену в додатку Г, форму якої за необхідності уточнює методичний центр.

Добові висновки (середні та екстремальні характеристики), визначені за результатами вимірювання штатними засобами вимірювань, порівнюють з відповідними значеннями метеорологічних величин, виміряних новими приладами.

5.7 Порівняння місячних висновків провадять за середніми та екстремальними характеристиками, визначеними за даними штатних та нових приладів за всі строки спостережень.

Примітка. Під час паралельних спостережень заборонено підміняти дані штатних приладів даними датчиків з монітора комп’ютера. За недотримання цієї вимоги паралельні спостереження втрачають будь-який сенс і не дають змоги виявити системні відхили у показах штатних і нових приладів.

5.8 Результати вимірювання за новими приладами визнають достовірними, якщо:

– різниці середніх значень не перевищують максимально допустимі відхили показів штатних та нових приладів для середніх характеристик відповідно до додатка Д;

– різниці екстремальних значень не перевищують максимально допустимі відхили для строкових вимірювань;

– кількість різниць строкових вимірів, більших за максимально допустимі, не перевищує 12 % від загальної кількості вимірювань (30 з 248 випадків за місяць).

Форму таблиці наведено в додатку Е.

5.9 Період паралельних спостережень продовжують у таких випадках:

– не виконана умова п. 5.7;

– збої в роботі нових приладів під час проведення паралельних спостережень;

– вимикання електроживлення нових приладів (за відсутності автономного живлення) мало місце більше ніж у 12 % порівнюваних строків.

5.10 Паралельні спостереження потрібно припинити дочасно, якщо протягом першої половини місяця з’ясовується, що подальше їхнє проведення не доцільне (кількість збоїв нових приладів, коли різниця перевищувала допустимі значення, становила більше 20).

5.11 З тих метеорологічних величин, результати порівняння яких  не відповідають умовам п. 5.7, провадять повторні паралельні спостереження.

5.12 Після закінчення терміну паралельних спостережень матеріали надсилають до відділу метеорології методичного центру за закріпленістю, який провадить відповідний аналіз і робить висновки про можливість використання нового приладу як основного засобу вимірювання, про що повідомляє відділ метеорології ЦГО. До листа на адресу ЦГО, крім того, додають розрахунки з результатами порівняльних спостережень відповідно до п. 5.7 та додатків Г та Е.

5.13 Результати паралельних спостережень розглядають на Секції методів проведення спостережень і вимірювань або на Секції технічних засобів вимірювання, зв`язку і приладів Методичної комісії УкрГМЦ.

У випадку негативних висновків відповідна Секція надає пропозиції щодо вдосконалення приладу або обґрунтовану відмову від його подальших випробовувань.

Якщо висновок Секції позитивний, рекомендації Секції розглядають на черговому засіданні Науково-технічної ради УкрГМЦ, де приймають рішення щодо внесення приладу до Переліку дозволених до використання типів засобів вимірювальної техніки та вимірювальних інформаційних систем гідрометеорологічного призначення (далі – Перелік).

5.14 Прилад впроваджують відповідно до «Порядку впровадження засобів вимірювальної техніки та вимірювальних інформаційних систем» [4].

5.15 Якщо метеорологічна станція одержує новий засіб вимірювальної техніки (далі – ЗВТ), який входить до Переліку, після його встановлення протягом трьох днів оцінюють відповідність приладу вимогам та характеристикам, викладеним у Технічній документації,  щодо вимірювання відповідних метеорологічних величин.

Новий ЗВТ оцінюють, порівнюючи дані спостережень в усі строки з результатами спостережень за штатним приладом, якщо він є на станції, або за допомогою якісної оцінки. Результати порівняння заносять у таблицю, оцінюють різницю добових та строкових значень. Якщо відхили не перевищують допустимі значення, складають акт про введення приладу у виробничу експлуатацію (додаток Ж), який надсилають до гідрометеорологічної організації, якій підпорядкована станція, та копію до методичного центру за закріпленістю.

Якщо є окремі значні відхили (перевищення максимально допустимих у кілька разів), або кількість відхилів, що перевищують максимально допустимі, виходить за межі вказаних у додатку Д, про це також повідомляють гідрометеорологічній організації, якій підпорядкована станція, та інформують методичний центр за закріпленістю для прийняття подальших рішень.

Якщо під час оцінювання роботи приладу та відповідності його технічній документації виникали несправності та відмови, для усунення яких потрібні ремонтні роботи, після ремонту чи заміни несправних деталей процедуру оцінювання нового ЗВТ повторюють.