КОМПЛЕКТАЦІЯ, ЗБОРКА ТА НАЛАГОДЖЕННЯ АПАРАТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМП’ЮТЕРА

Мета роботи: отримати практичні навички самостійного визначення конфігурації персонального комп’ютера та навчитися виконувати операції зборки та налагодження ПК.

- Контрольні запитання

  - Запишіть та замалюйте схеми кабелів живлення для материнської плати АТХ, накопичувачів на жорстких дисках, дисководів та блоку живлення.

  - Запишіть та замалюйте схеми розняття типів DBxx, вкажіть їх призначення, а також вкажіть правила маркування та нумерації контактів

  - Замалюйте структурну схему комп’ютера.

  - Замалюйте структурну схему системних плат АТ та АТХ.

  - Запишіть звукові коди помилок тесту POST.

  - Замалюйте вид і розміщення слотів шин розширення.

- Теоретичні відомості

Роз'єми D-типу використовуються для підключення зовнішніх пристроїв – моніторів, принтерів, модемів, маніпуляторів і т.д. Розетки позначаються як DB-xxS, де хх – кількість контактів. Вилки позначаються як DB-xxP.

Порядок конфигурации ПК.

Различают 3 базовых конфигурации.

- Бюджетный ПК. Основными критериями при подборе комплектующих – минимальная цена. При этом не рассматриваются варианты дополнительных устройств: принтера, сканера, модема.

- Офисный ПК. Назначение – работа с документами, то есть хороший монитор (17 и выше), быстрый процессор, оперативная память 128 – 256МВ, жест кий диск минимум 40 ГВ, видеокарта, звук, интегрированный на материнской плате, сидиром.

- Домашний ПК. Предъявляются максимальные требования к скорости и функциональности. Звуковая плата желательно внешняя, сидиром пишущий.

Системный блок: процессор CPU, материнская плата MB, оперативная память RAM, видеокарта SVGA, звуковая карта Sound Blaster, корпус, винчестер HDD, дисковод FDD, вентилятор FAN, приводы CD-R/CD-RW DVD/DVD-RW. А также клавиатура, мышка, коврик, колонки, монитор.

3. Хід виконання роботи

3.1. Відповісти на контрольні запитання

3.2. Визначити необхідну комплектацію системного блоку ПК за заданими параметрами (офісний, домашній і бюджетний).

3.3. Описати зборку ПК (під'єднання інтерфейс них шлейфів та кабелів живлення).

3.4. Зайти в BIOS і описати розділи, що дозволяють визначити роботу системи.

3.5. Описати процес форматування жорсткого диску.

- Звітній матеріал

  - Тема і мета роботи.

  - Контрольні запитання і відповіді на них.

  - Комплектації системного блоку.

  - Опис розділів BIOS.

  - Опис процесу зборки ПК.

- Література

Гук М. Энциклопедия, 2-е издание. Аппаратные средства IBM PC. Питер, 2003.

Рисунки 2.9, 3.1, 4.9, 4.11, 4.12, 7.1, 13.3, 16.5, 16.7.

Таблицы 2.1, 15.1